| Descrierea componentelor: |
| --- |
| Nr. | Nume componenta | Nr. | Nume componenta |
| 1 | Surub M6*50 | 5 | Brida |
| 2 | Baza | 6 | Saiba |
| 3 | Capac baza | 7 | Surub M4*28 |
| 4 | Corp principal | 8 | Stecher |

| Lista verificare pachet accesorii |
| --- |
| Nume accesoriu | Cantitate |
| Surub M6*50 | 2 |
| Saiba | 2 |
| Cheie Allen | 1 |
| Brida | 1 |
| Surub M4*28 | 2 |

AH20130NCVR

Manual instructiuni

Precautii:

- Copiii cu varste de pana la 3 ani vor evita contactul cu exceptia supravegherii permanente.

Aparatul poate fi folosit de copii dupa varsta de 8 ani, de catre persoane cu abilitati fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de catre persoanele fara experienta si cunostinte numai sub supraveghere sau dupa instruire in folosirea in siguranta a aparatului si intelegerea potentialilor factori de risc. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curatarea si operatiunile de intretinere nu se vor efectua de catre copii fara supraveghere.

ATENTIE-Anumite parti ale produsului pot atinge temperaturi ridicate si pot cauza arsuri. Atentie speciala trebuie sa fie oferita in prezenta cand copiilor si a adultilor vulnerabili.

- Copiii intre 3 si 8 ani vor porni/opri aparatul numai daca aparatul a fost pozitionat sau instalat in pozitia normala de operare, daca au fost supravegheati sau instruiti in folosirea in conditii de siguranta a aparatului si daca inteleg existenta potentialilor factori de risc. 
Copiii intre 3 si 8 ani nu vor conecta, ajusta, curata sau executa operatiuni de intretinere.

- Incalzitorul nu va fi pozitionat in apropierea imediata a prizei

- Nu utilizati acest incalzitor cu ajutorul unui dispozitiv de programare, temporizator sau oricare alt dispozitiv care ar porni incalzitorul in mod automat, avand in vedere pericolul de foc existent in eventualitatea acoperirii sau a pozitionarii incorecte.

- Nu folositi acest incalzitor in imediata vecinatate a cazii de baie, a dusului sau a piscinei

- Nu pozitionati aceasta unitate langa perdea si/sau alte obiecte inflamabile. In caz contrar, va exista pericol de foc.

- Nu acoperiti unitatea in timpul functionarii sau imediat dupa ce a fost oprit.

- Nu infasurati cablul de alimentare in jurul unitatii.

- Nu utilizati acest aparat in locuri caustic sau unde exista aer volatil de ex. praf, abur, gaz etc

- Nu utilizati acest aparat pentru a usca tesaturi sau prosoape

- Nu utilizati acest aparat ca incalzitor pentru sauna

- Nu utilizati acest aparat ca incalzitor de camera pentru stocare caldura

- Nu utilizati acest aparat pentru inmultirea si cresterea animalelor

- Nu utilizati acest aparat in sistemul de incalzire al centrului de incalzire

- Nu introduceti acest aparat in apa pentru curatare

- Aparatul trebuie sa fie pozitionat la o distanta de cel putin 150 cm de perete

- Aparatul trebuie sa fie bine fixat si amplasat pe o suprafata orizontala plata

- Aparatul ajunge la temperaturi intalte in timpul functionarii. Se mentine fierbinte la scurt timp dupa oprire. Pot aparea pericole in eventualitatea atingerii.

- Aparatul trebuie utilizat cu grija, evitand vibratiile sau lovirea

- Aparatul trebuie sa fie pozitionat in siguranta in timpul utilizarii

- In eventualitatea avariilor, aparatul trebuie sa fie reparat de o echipa specializata

- In eventualitatea deteriorarii cablului de alimentare, el trebuie sa fie inlocuit de producator, de agentul autorizat sau de profesionisti calificati pentru a preveni potentialele pericole

- In timpul asamblarii, pastrati distanta fata de suprafata sau material inflamabil

- Acest aparat va fi folosit de catre persoane (inclusiv copii) cu abilitati fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de catre personae fara experienta sau cunostinte de utilizare numai sub supraveghere sau cu ajutorul instructiunilor de utilizare ale aparatului de catre o persoana responsabila pentru siguranta lor.

- Aparatul este dedicat exclusiv utilizarii in exterior. Nu este este permisa utilizarea in santier, sera, hambar sau grajd unde exista praf inflamabil

- Partea superioara a unitatii ajunge la temperature inalte in timpul functionarii. Scoateti din priza aparatul si asteptati pana ce temperatura coboara pentru curatare

- Aparatul trebuie sa fie conectat la o priza vizibila si usor accesibila

ATENTIE:

Acest incalzitor nu este echipat cu un dispozitiv de reglare a temperaturii camerei. Nu utilizati acest incalzitor in

incaperi de dimensiuni mici atunci cand sunt ocupate pe persoane aflate in imposibilitatea de a parasi spatiul,

cu exceptia cazului in care supravegherea constanta este asigurata. Nu pozitionati incalzitorul in fata prizei.

ATENTIE: Pentru a evita supraincalzirea nu acoperiti incalzitorul.

Pregatire

- Pregatiti o surubelnita in cruce

- Cititi acest manual de instructiuni cu atentie inainte de instalare si utilizare. Pastrati acest manual de instructiuni si certificatul de garantie intr-un loc sigur in caz de necessitate

Instalare:

- Pozitionati corpul principal cu fata in sus (Fig A). Treceti stecherul (#8) si cablul de alimentare prin orificiile din centrul capacului de baza (#3) si al bazei (#2). Apoi glisati capacul de baza (#3) , baza (#2) si saiba (#6) pe corpul principal.

- Fixati saiba (#6), baza (#2), capacul de baza (#3) cu ajutorul surubului M6*20 (#1). Prindeti cablul de alimentare cu ajutorul bridei (#5) si fixati pe baza (#2) cu ajutorul surubului (#7).

Operare:

- Conectati aparatul la priza. Asigurati-va ca alimentarea la energie electrica este adecvata

- Indicatorul LED va incepe sa lumineze intermitent, semnalizand modul in asteptare. Apasati butonul MODE pe panoul de comanda pentru a porni incalzitorul. Aparatul va porni la treapta de incalzire inferioara. Fiecare atingere a butonului MODE aduce aparatul la treapta de mijloc, de sus si apoi din nou la treapta inferioara

- Apasati butonul TIMER de pe panoul de comanda sau telecomanda pentru a alege temporizarea intre 0 si 9 ore. ‘o’ reprezinta faptul ca temporizatorul este oprit. Fiecare atingere a butonului TIMER va programa temporizatorul de la ‘0’ la ‘9’

- Cand functionarea incalzitorului nu mai este necesara, deconectati folosind butorul ‘off’ de pe telecomanda sau panoul de comanda si apoi scoateti aparatul din priza

| Inlaturarea aparatelor de uz caznic si a bateriilor |
| --- |
|  | In urma implementarii Directivei Europeene 2002/96/EU in sistemul legal national, se aplica urmatoarele masuri: Bunurile electrice si electronice nu pot fi inlaturate impreuna cu deseurile menajere. Consumatorii sunt obligati prin lege sa returneze in punctele de colectare publice dispozitivele electrice si electronice la finalul duratei lor de viata. Aspectele specifice acestui process sunt definite de legea nationala a fiecarei tari, Acest simbol prezent pe suprafata produsului si manualul de instructiuni de pe ambalaj indica faptul ca produsul se supune reglementarilor in vigoare. Prin reciclare sau refolosire a materialelor sau a dispozitivelor mai vechi aduceti o contributie importanta la protejarea mediului inconjurator |

Curatare:

Scoateti din priza dispozitivul inainte de curatare.

Este recomandata curatarea cu ajutorul unei bucati de panza umeda. Nu utilizati o cantitate mare de apa.

Nota:

Vizitati adresa usefulinfo.eu pentru a consulta sau descarca acest manual de instructiuni in cazul in care este nevoie

www.scientec.ro