| Lista componente: |
| --- |
| Nr. | Componente | Nr. | Componente |
| 1 | Surub M4*18 | 10 | Accesoriu tablie |
| 2 | Panou metalic inferior | 11 | Surub M6*8 |
| 3 | Capac baza | 12 | Panou metalic sperior |
| 4 | Cutie control inferioara | 13 | Buton |
| 5 | Surub M6*27 | 14 | Panou comanda |
| 6 | Placa | 15 | Clama cablu |
| 7 | Baza | 16 | Stecher |
| 8 | Suport baza | 17 | Surub M4*28 |
| 9 | Tablie superioara |  |  |

| Lista de verificare a accesoriilor: |
| --- |
| Nume accesoriu | Cantitate | Nume accesoriu | Cantitate |
| Cheie imbus | 1 | Surub M6*27 | 2 |
| Surub M4*18 | 4 | Surub M6*8 | 4 |
| Panou metalic | 1 | Placa | 1 |
| Clema cablu | 1 | Surub M4*28 | 2 |

SH16110J6-2

Manual instructiuni

Precautii in utilizare:

- Copiiilor cu varste intre 3 si 8 ani li se permite sa porneasca si/sau sa opreasca aparatul sub supraveghere numai daca aparatul a fost pozitionat si instalat in modul de functionare normal si daca au primit instructiuni in ceea ce priveste utilizarea in siguranta a aparatului si eventualele pericole.
Li se interzice copiiilor cu varste intre 3 si 8 ani punerea in functiune, reglarea si curatarea aparatului, cat si desfasurarea operatiunilor de mentenanta

ATENTIE!
Anumite parti componente ale acestui produs pot avea temperature mari si pot cauza arsuri. Trebuie acordata atentie sporita in prezenta copiilor si a persoanelor vulnerabile

- Radiatorul nu va fi amplasat imediat sub priza

- Nu utilizati acest radiator cu ajutorul unui dispozitiv de programare, temporizator sau oricare alt aparat care sa porneasca aparatul in mod automat-exista riscul de a se produce incendii daca radiatorul este acoperit sau pozitionat incorect

- Nu utilizati acest radiator in vecinatatea cazii de baie, a dusului sau a piscinei

- Nu pozitionati acest aparat in apropierea draperiilor si/sau a altor obiecte inflamabile. In caz contrar, exista pericol de ardere

- Nu acoperiti aparatul in timpul functionarii si imediat dupa ce a fost oprit

- Nu folositi cablul de alimentare pentru a infasura aparatul

- Nu folositi acest aparat in locuri cu substante caustice si/sau cu compusi organici volatili in aer e.g. praf, abur, gaz, etc

- Nu folositi acest aparat pentru a usca haine si prosoape

- Nu folositi acest aparat ca sursa de caldura in sauna

- Nu folositi acest aparat ca sursa de incalzire a camerei sau pentru retentie de caldura

- Nu folositi acest aparat pentru a inlocui inmultirea si cresterea animalelor

- Nu folositi acest aparat ca parte componenta a sistemului de incalzire

- Nu introduceti aparatul in apa in timpul curatarii

- Acest aparat trebuie sa fie pozitionat la o distanta de cel putin 150cm fata de perete

- Acest aparat trebuie sa fie pozitionat in siguranta pe o suprafata orizontala plata

- Acest aparat atinge timperaturi ridicate in timpul functionarii. Isi mentine temperatura ridicata o perioada scurta dupa oprire. Se pot produce accidente daca aparatul este atins in aceasta perioada

- Acest aparat trebuie utilizat ci cu grija, evitand vibratiile sau lovirea

- In timpul functionarii unitatea trebuie sa fie impamantata corespunzator

- In eventualitatea reparatiilor, acestea trebuie efectuate de catre un specialist

- Daca cablul de alimentare se deterioreaza trebuie sa fie inlocuit de producator, de reprezentantul local sau de catre un specialist pentru a evita pericolele

- In timpul asamblarii pastrati distanta fata de orice panou sau material inflamabil

- Acest aparat nu este destinat persoanelor (inclusiv copii) cu capacitati fizice, senzoriale si mentale reduse sau care nu au experienta si cunostinte cu exceptia situatiei in care sunt supravegheati sau instruiti in ceea ce priveste utilizarea aparatului de catre o persoana responsabila pentru siguranta acestora

- Aceasta unitate este destinata exclusiv consumului casnic. Nu este permisa utilizarea pe santier, in sera, in hambar sau in grajd unde exista praf inflamabil

- Capatul unitatii atinge temperaturi ridicate in timpul functionarii. Deconectati aparatul si asteptati pana se raceste inainte de curatare

- Aparatul trebuie sa fie conectat la priza vizibila si usor de accesat

ATENTIE:

Acest radiator nu este echipat cu dispozitiv de reglare a temperaturii camerei. Nu folositi acest radiator in camera de dimensiuni mici unde sunt personae care nu pot evacua incaperea prin mijloace proprii, cu exceptia situatiilor in care supravegherea constanta este asigurata. Nu pozitionati incalzitorul in fata prizei.

ATENTIE: Pentru a evita supraincalzirea nu acoperiti incalzitorul.

Inainte de utilizare

- Desfaceti cutia. Scoateti pachetul de accesorii din cutie, impreuna cu corpul principal al radiatorului. Asigurati-va ca toate acesoriile listate in ‘Lista de verificare a accesoriilor’ sunt incluse in pachet. Daca observati ca lipsesc parti componente, cereti comerciantului partile lipsa

- Pregatiti o surublenita in cruce

- Cititi cu atentie acest manual de instructiuni inainte de montare si folosire. Pastrati acest manual de instructiuni intr-un loc sigur pentru eventuala reutilizare

Instalare:

- Scoateti din ambalaj corpul principal, baza, suportul de baza si tablia superioara

- Intoarceti corpul principal cu susul in jos pe o suprafata plata (Fig. A). Glisati capacul bazei pe suportul bazei. Pentru simplificarea operatiunii de asamblare permiteti trecerea suportului de baza prin orificiile capacului de baza. Fixati capacul bazei, baza and si baza metalica pe corpul principal cu ajutorul celor 4 suruburi (M4*20).

- Amplasati baza pe suprafata capacului bazei (Fig. B). Numai 2 dintre cele 4 orificii din baza se potrivesc suportului bazei. Prindeti cablul de alimentare cu ajutorul clemei (#15) si fixate pe baza (#7) cu ajutorul surubului (#17) (Fig.C).

- Pozitionati panoul metalic impreuna cu surubul M6*27 deasupra orificiilor bazei, unde vor fi pozitionati suportii de baza. Fixati pe suportul de baza cu ajutorul cheii imbus din pachet (Fig. B).

- Pozitionati tablia superioara deasupra corpului radiatorului. Asigurati-va ca orificiile de insurubare de pe suprafata accesoriului tabliei se potrivesc orificiilor de pe tablia superioara metalica. Fixati tablia superioara pe corpul radiatorului cu ajutorul a 4 suruburi (M6*8)

Utilizare:

- Conectati unitatea la priza. Asigurati-va ca alimentarea la retea este corespunzatoare

- Rotiti butonul pana ajunge la “I”. In acest caz un element de incalzire functioneaza la jumatatea capacitatii de incalzire a aparatului. Rotiti butonul pana ajunge la“II”. In acest caz ambii elementi de incalzire functioneaza la intreaga capacitate de incalzire a aparatului. Rotiti butonul pana ajunge la “0” pentru a opri aparatul

- Butonul poate fi rasucit in directia acelor de ceasornic sau in directia opusa pentru o utilizare cat mai facila

| Reciclarea aparatelor de uz caznic si a bateriilor |
| --- |
|  | Dupa implementarea Directivei europene 2002/96/EU in sistemul legislative national, urmatoarele se aplica: Bunurile electrice si electronice nu vor fi aruncate impreuna cu deseurile domestic. Consumatorii sunt obligati prin lege sa returneze aparatele electrice si electronice, la finalul duratei lor de viata, punctelor publice de colectare ce au fost stabilite pentru acest scop sau ca punct de vanzare. Detalii in privinta acestui aspect sunt explicate de catre legea nationala a fiecarei tari. Prezenta acestui simbol pe produs, pe manualul de instructiuni sau pe ambalaj indica faptul ca acel produs se supune acestor reguli. Prin intermediul reciclarii, a refolosirii materialelor sau prin gasirea noilor modalitati de folosire a echipamentelor vechi, contribuiti la protejarea mediului inconjurator. |

Curatare:

Deconectati unitatea inainte de curatare. Este de recomandat sa fie curatat cu ajutorul unei carpe umede. Nu folositi apa in exces.

Nota:

Vizitati adresa usefulinfo.eu pentru a consulta sau descarca acest manual de instructiuni in cazul in care este nevoie

www.scientec.ro